## Slide 1
2019 г.
Введение в компьютерное зрение в автономном вождении
Урок 6 Решения для помощи водителя
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»

## Slide 2
квартал / год
Решения в области помощи водителю
2019 г.
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»

## Slide 5
Standarts
ISO 15623:2013
Intelligent transport systems -- Forward vehicle collision warning systems -- Performance requirements and test procedures
ISO 15622:2018
Intelligent transport systems -- Adaptive cruise control systems -- Performance requirements and test procedures
ISO 19237:2017
Intelligent transport systems -- Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) -- Performance requirements and test procedures

## Slide 6
квартал / год
Код
2019 г.
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»

## Slide 7
HoughLinesP
HoughCircle
Преобразование Хафа (Hough Transform) — это метод для поиска линий, кругов и других простых форм на изображении.
метод Хафа был впервые применен для анализа изображений пузырьковой камеры

## Slide 8
Преобразование Хафа предназначено для поиска объектов, принадлежащих определённому классу фигур с использованием процедуры голосования. Процедура голосования применяется к пространству параметров, из которого и получаются объекты определённого класса фигур по локальному максимуму в, так называемом, накопительном пространстве (accumulator space) которое строится при вычислении трансформации Хафа.
Преобразовании Хафа для поиска линий (Hough Line Transform)
В основе теории преобразования Хафа лежит утверждение, что любая точка двоичного изображения может быть частью некоторого набора возможных линий.
формула линии:
y = a*x+b // в декартовых координатах
p = x*cos(f)+y*sin(f) // в полярных координатах
Прямую на плоскости можно представить:
x*cos(f) + y*sin(f) = R

## Slide 9
C++: void adaptiveThreshold(InputArray src, OutputArray dst,
double maxValue, int adaptiveMethod, int thresholdType,
int blockSize, double C)
Parameters: | src – Source 8-bit single-channel image. dst – Destination image of the same size and the same type as src . maxValue – Non-zero value assigned to the pixels for which the condition is satisfied. See the details below. adaptiveMethod – Adaptive thresholding algorithm to use, ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C or ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C . See the details below. thresholdType – Thresholding type that must be either THRESH_BINARY or THRESH_BINARY_INV . blockSize – Size of a pixel neighborhood that is used to calculate a threshold value for the pixel: 3, 5, 7, and so on. C – Constant subtracted from the mean or weighted mean (see the details below). Normally, it is positive but may be zero or negative as well.

## Slide 10
Морфологические преобразования - это простые операции, основанные на форме изображения. Обычно это выполняется на двоичных изображениях. Он требует двух входов, один из которых является нашим исходным изображением, второй называется структурирующим элементом или ядром, которое определяет характер операции. Два основных морфологических оператора - это эрозия и дилатация. Затем его разновидности, такие как открытие, закрытие, градиент и т. Д. Мы увидим их один за другим с помощью следующего изображения:
Морфологические преобразования

## Slide 11
Эрозия
Основная идея эрозии похожа только на эрозию почвы, она размывает границы объекта переднего плана (всегда старайтесь, чтобы передний план оставался белым). Так, что это делает? Ядро скользит по изображению (как в 2D-свертке). Пиксель в исходном изображении (либо 1, либо 0) будет считаться 1, только если все пиксели под ядром равны 1, в противном случае он размыт (обнуляется).

## Slide 12
Расширение
Это просто противоположность эрозии. Здесь пиксельный элемент равен «1», если хотя бы один пиксель под ядром равен «1». Таким образом, увеличивается белая область на изображении или увеличивается размер объекта переднего плана. Обычно в таких случаях, как удаление шума, за эрозией следует расширение. Потому что эрозия удаляет белые шумы, но также уменьшает наш объект. Таким образом, мы расширяем это. Поскольку шум исчез, они не вернутся, но наша площадь объекта увеличивается. Это также полезно при соединении сломанных частей объекта.

## Slide 14
Открытие
Открытие - это просто еще одно название эрозии, за которой следует расширение. Это полезно для удаления шума.

## Slide 15
Закрытие
Это полезно при закрытии небольших отверстий внутри объектов переднего плана или маленьких черных точек на объекте.

## Slide 16
cv::VideoCapture cap(0);
cap.set(cv::CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0);
cv::Mat frame;
for (;;)
{
cap >> frame;
Imshow(“New”, frame);
waitKey(1);
}
Получение изображения с камеры

## Slide 17
cv::VideoCapture cap(“Путь к файлу”);
cv::Mat frame;
for (;;)
{
cap >> frame;
Imshow(“New”, frame);
waitKey(1);
}
Открытие видеофайла

## Slide 18
квартал / год
Практика
2019 г.
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»

## Slide 19
квартал / год
Поиск разметки
Нахождение знаков
2019 г.
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»

## Slide 20
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include <opencv2/imgproc.hpp>
//фигуры для рисования
Заголовки

## Slide 21
ООО Инновационный центр «КАМАЗ»
Спасибо за внимание!